## Slide 1: Тема: Разработка низкоскоростной дуплексной системы связи для применения в комплексах БПЛА
Выполнил: студент группы РФ 17-14
Бурлаков И.Е.
Руководитель: кандидат технических наук
Кудинов Д.С.
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский федеральный университет»
Институт инженерной физики и радиоэлектроники
Дипломная работа
Красноярск 2023
Кафедра «Радиоэлектронные системы»
25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования

## Slide 2: Цель проекта
Целью дипломного проекта является разработка ПО дуплексного низкоскоростного модема для использования в командно-телеметрической радиолинии комплекса БПЛА.

## Slide 3: Технические характеристики
Характеристика | Параметры
Центральная частота | 430 МГц, 863 МГц
Ширина полосы сигнала | 125 кГц
Выходная мощность | 30 дБм
Скорость передачи | до 40 кБит/с
Модуляция | LoRa
Канальное кодирование | сверточный код 4/5
Вероятность битовой ошибки | 10-8
Интерфейсы | Ethernet, RS-422, RS-232
Питание | от 8 до 36 В
Рабочий диапазон температур | от -40 до +60 °C

## Slide 4: Радиоинтерфейс LoRa
Широкополосный радиосигнал LoRa представляет собой сигнал с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ)
Физический радиоинтерфейс LoRa основан на использовании широкополосных радиосигналов с большой базой B, много большей единицы
Передатчики LoRa формируют ЛЧМ радиосигналы с шириной спектра 125, 250 или 500 кГц

## Slide 5: Структурная схема устройства
ЦП – цепи питания; МК – микроконтроллер; ПИ – преобразователь интерфейсов; ИП – интерфейсы программирования; ПП – приемопередатчик; УМ – усилитель мощности; МШУ – малошумящий усилитель; ПФ – полосовой фильтр.

## Slide 6: Внешний вид модема

## Slide 7: Дуплексный режим работы

## Slide 8: Полудуплексный режим работы

## Slide 9: Структурная схема работы ПО

## Slide 10: Корректировка синхронизирующего таймера
tB
tC = tB + dTick
timeOnAir – время распространения сигнала
dTick – время затраченное на обработку синхронизирующего кадра

## Slide 11: Тестирование дальности
Во время тестирования удалось достичь дальности:
193.87 км – 430 МГц
192.74 км – 863 МГц
Максимальный процент потерь во время тестов составлял 4%

## Slide 13: Результаты тестирования при передаче через СВЧ кабели
Размер переданных данных | Количество переданных пакетов | Количество принятых пакетов в наихудшем случае | Процент потерь в наихудшем случае
570 кБайт | 2342 | 2340 | 0.085 %
8.9 МБайт | 37490 | 37463 | 0.072 %
35.8 МБайт | 149962 | 149658 | 0.203 %
140 МБайт | 599849 | 599235 | 0.102 %

## Slide 14: Спасибо за внимание

## Slide 15: Алгоритм синхронизации устройств
В процессе синхронизации участвуют два сообщения: MASTER_REQ и SLAVE_RESP
К событиям приема относятся события успешного приема, тайм-аута приема и приема с ошибкой
К событиям передачи относятся события успешной передачи и ошибочной передачи

## Slide 16: Алгоритм стандартного режима работы системы